Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wizualizer (powiększalnik) – liczba 2 sztuki

Tabela nr 6:

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Wizualizer przenośny | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Sensor | min. CMOS 1/3 5 Mpix | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Rozdzielczość | min. Full HD 1080p (1920x1080) | ………………….. |
| 4 | Odświeżanie | min. 30 FPS | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Zoom | min. optyczny 6x, cyfrowy 10x | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Złącza | min. wbudowany slot na karty SD, USB | ………………….. |
| 7 | Budowa | min. urządzenie wyposażone w oświetlenie zewnętrzne LED, mikrofon, regulowane giętkie ramię | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 8 | Focus | Automatyczny | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 9 | Funkcjonalności | obrót obrazu tryb czarno-biały negatyw odbicie lustrzane stopklatka reflektor podział obrazu | ………………….. |
| 10 | Zasilanie | Zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 11 | Obszar skanowania | min. 420x297 mm | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |

- Przenośna pętla indukcyjna – liczba 1 sztuka

Tabela nr 7:

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Przenośna pętla indukcyjna w formie walizki | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Forma walizki, urządzenie wyposażone w mikrofon umożliwiający prowadzenie rozmów między dwiema osobami, wzmacniacz, antenę pętli słuchowej i system akumulatorów | ………………….. |
| 3 | Złącza | min. 1 port JACK | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | Funkcjonalności | zaawansowane przetwarzanie sygnału audio AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia), kompresor, bramka szumów wzmacniacz pętli indukcyjnej dla niedosłyszących wskaźnik LED zasilania i statusu pętli zasięg pracy około 60cm | ………………….. |
| 5 | Zasilanie | Bateryjne, zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |

- System FM – liczba 3 sztuki

Tabela nr 8:

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Bezprzewodowy system FM wspomagający słyszenie w głośnych miejscach w szumie i hałasie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Dyskretny, przenośny, odporność na działanie wilgoci i kurzu, urządzenie wyposażone w mikrofony | ………………….. |
| 3 | Komunikacja | min. Bluetooth | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | Złącza | USB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Funkcjonalności | pozwala słyszeć mowę i hałas z odległości mierzy poziom hałasu w otoczeniu i automatycznie dostosowuje głośność sygnału zbieranego przez mikrofon | ………………….. |
| 6 | Zasilanie | Bateryjne, zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Akcesoria w zestawie | min. etui, zawieszka na szyję (preferowana) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |

…......................................................................................................
                                                         (czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/pełnomocnika)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać rozdzielczość

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać dostępne złącza

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Opisać budowę

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Opisać budowę

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić